Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/437 Lipník nad Bečvou -  hranice Zlínského kraje

Celý tah se nachází východně až jihovýchodně od krajského města Olomouc. Projekt se skládá z několika úseků. 1. řešený úsek ( PD - II/437 Lipník nad Bečvou – Týn nad Bečvou) Začíná v intravilánu města Lipník nad Bečvou, a končí na začátku obce Týn nad Bečvou. Celková délka řešeného úseku č. 1 je 0,78878 + 1,55843 = 2,34721 km. 2 řešený úsek (PD Silnice II/437 Týna nad Bečvou – křižovatka s III/43724) má celkovou délku 0,4800 + 1,98743 = 2,46743 km. 3 řešený úsek (PD Silnice II/437 Lhota – hranice kraje) je složený z objektů SO 102 a SO 103. Stavební objekt SO 102 je rozdělen dle technologii na intravilán a extravilán. Celková délka objektu 0,55647 + 1,32128 = 1,87775 km. Celková délka úpravy: 2,34721 + 2,46743 + 1,87775 = 6,69239 zaokrouhleno 6,69 km

1. projekční úsek  18,082-20,548  (II/437 Lipník nad Bečvou – Týn nad Bečvou)

Stav vozovky byl vyhodnocen jako havarijní 5 stupeň, únosnost 4-5 stupeň. Komunikace vykazovala velké množství poruch, od podélných, příčných i síťových trhlin až po podélný pokles a plošnou deformaci vozovky, odlamování krajů, nepravidelné hrboly, vyjeté koleje. Konstrukce byla dle průzkumu nedostatečná. V rámci rekonstrukce došlo k zesílení konstrukce a navýšení únosnosti. Dále sjednocení šířkových a směrových poměrů silnice, současně byla provedena úprava odvodnění vozovky a příslušného vybavení. Součástí úpravy byl i návrh trvalého dopravního značení. Byla navržena úprava příčného spádu na střechovitý 2,5 %, ve směrových obloucích je spád dostředný.

2. projekční úsek  26,557-27,037 a 28,368-30,381  a 3. projekční úsek 27,037 – 28,368 a 30,381-30,957 (I/437 Týn nad Bečvou – křiž. III/43724        II/437 Lhota – hranice kraje)

Jedná se o netuhou vozovku, která byla v celém předmětném úseku (2. a 3. projekční úsek)v zásadě homogenní, vyjma úseku Lhota. Zásahy do konstrukce v průběhu let, stáří vozovky, zatékání do konstrukce, nedostatečné odvodnění způsobilo, že stávající stav silnice byl označen stupněm 4 – 5 (nedostatečné až havarijní).

2. úsek 26,557-27,037 a 28,368-30,381

Stávající povrch byl v nevyhovujícím stavu – sednuté okraje vozovky, síťové trhliny hlavně v krajích vozovky, celkově rozpad.  V objektu SO 103 bylo  velké množství vysprávek, celková deformace a pokles krajů. Ztráta pojiva a velké množství výtluků.

Stavební úpravy spočívaly v rozfrézování vozovky, rozprostření materiálu zpět a následně recyklace za studena. Současně byla provedena sanace krajnic z důvodu rozšíření vozovky, příkopy budou prohloubeny a pročištěny. Vozovka zůstala ve stávajícím směrovém řešení. Výškově bylo změněno:  nevýšení nivelety o 7 cm. Rozšíření je od 0,7 – 1,7 m.

Na mostních objektech byly provedeny pouze udržovací práce (mosty jsou vynechány z žádosti o dotaci i z cílové hodnoty indikátoru). Součástí byla  úprava dvou propustků, nové vodorovné dopravní značení a úprava sjezdů.

3. úsek 27,037 – 28,368 a 30,381-30,957

V tomto úseku byly obdobné poruchy jako v úseku č. 2.

Komunikace vede zastavěným i nezastavěným územím. V nezastavěném území byla obdobná technologie jako v předchozím projekčním úseku. Rozfrézování vozovky, rozprostření materiálu zpět a následně recyklace za studena. Dále byla provedena sanace krajů, z důvodu rozšíření komunikace. Vozovka byla ve stávajícím směrovém řešení. Výškově bylo změněno- nevýšení nivelety o 7 cm. Rozšíření bylo od 0,1 – 1,7 m.  V intavilánu bylo provedeno odfrézování stávajících vrstev a pokládka nových vrstev. Vozovka v intravilánu je řešena ve stávajícím výškovém, šířkovém a směrovém řešení.  V objektu SO 103 byla provedena úprava mostu, která není součástí dotace. V objektu SO 102 se nachází  3 propustky, které jsou nahrazeny novými. Součástí je dále úprava vjezdů a nové vodorovné dopravní značení.

V rámci projektu vznikly vícepráce a méněpráce, které jsou ošetřeny dodatky č. 1,2,3.

I. úsek

II. úsek

III.úsek

Po realizaci:

Uzavření SOD:

Zhotovitel: VŘ – STRABAG a.s..

Datum:	24.4.2019

Doba výstavby:	244 dní

Cena díla: 145 449 128,90 s DPH

Cena díla vč. dodatku č. 1 151.056 332,78 s DPH

Dodatek č. 1: 27.8.2019

Cena díla vč. dodatku č. 2  174.435.969,79 s  DPH

Dodatek č. 2: 10.10.2019

Cena díla vč. dodatku č. 3  175.056 002,45 s DPH

Dodatek č. 3: 28.11.2019

Realizace:	Předání staveniště:	29. 4. 2019.

Předání stavby:		17. 12. 2019

Kolaudační souhlas:	29. 1. 2020

Právní akt vydaný:  21. 11. 2018

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		159 747 570,91

Vlastní zdroje:			  15 974 757,10

Výše dotace EU: 		135 785 435,27

Výše dotace SR:			     7 987 378,54

NZV:				     4 081 931,69

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje:		159 683 355,91

Vlastní zdroje:			15 968 335,60

Výše dotace EU: 	              135 730 852,52

Výše dotace SR:			  7 984 167,79

NZV:				18 151 470,13