Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/441 križ. R 35 -  hr. kraje Moravskoslezského  - CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004526

Projekt leží na tahu, který je součástí Prioritní regionální silniční sítě (s krajními body úseku - tah – II/441 - křiž. s II/437– hranice kraje - v celkové délce 22,52 km). Projekt se skládá ze  2 projektových dokumentací. Celý tah se nachází východně od krajského města Olomouc. Komunikace je rozdělena na dva úseky, jeden je vedený intravilánem obce Kozlov a extravilánem a druhý prochází městem Potštát a pokračuje dál extravilánem. Most ev. č. 441 -004 a most ev. č. 440-023 v obci Potštát je situován v intravilánu obce. Stavba je složená ze dvou částí, resp. ze dvou mostních objektů dle evidenčního čísla, avšak jedné konstrukce, na část – most ev. č. 440-023, která leží mimo tah II/441 a náklady na úpravu jsou ve vedlejší aktivitě. Celková úprava pro projekt je 11,56 km. Povrch vozovky v úsecích č. I a úsecích č. II byl ve špatném technickém stavu, dle diagnostiky ve stavu havarijním. Komunikace II/441 vykazovala značné poškození. V konstrukčních vrstvách byly zjištěny výrazně snížené moduly pružnosti. Most ev. č. 441 – 004 má dle hlavní prohlídky následující poruchy: líce opěr jsou značně provlhlé, povrch je porézní s trhlinami. Zatéká na úložné prahy a je obnažena korodující výztuž prahů. NK má silně obnaženou korodující výztuž. Hydroizolace není plně funkční, průsaky jsou patrné ve spárách.

Stavební úpravy v extravilánu i intravilánu v  ÚSEKU I, v délce 2,890 km spočívaly v odfrézování asfaltových vrstev v tl. 90 mm, kdy byl odstraněn celý kryt (ložná i obrusná vrstva), následně byla provedena kontrola a v místech s konstrukčními poruchy bylo provedeno odtěžení zeminy do hloubky 250 mm pod úroveň odfrézovaného materiálu. Následně byly vybudovány nové vrstvy vozovky.

ÚSEK II  byl upravován v délce 8,750 km, technologie se předpokládá - odfrézování do hloubky 120 mm. Došlo k odfrézování asfaltových vrstev ACO + ACL a současně i několika cm podkladu. Následně byla provedena kontrola. Místy byla provedena sanace - další odtěžení do hl. 150 mm, následně pokládka nové ŠD tl. 150 mm. Poté byl proveden infiltrační postřik a pokládka ACP tl. 60 mm, ACL tl. 50 mm a ACO tl. 40 mm.

Řešený most se nachází pod křižovatkou, kterou tvoří silnice II/441 a silnice II/440. Součástí PD je i rekonstrukce mostu ev. č. 440-023, který je nedílnou součástí mostu II/441 - 004. Bylo provedeno odstranění mostního svršku až na NK, odbourání stávající NK a současně horní hrany úložných prahů. Sanační práce byly provedeny na betonových plochách opěr a úložných prazích, kde bylo provedeno otryskání vysokotlakým paprskem a ochrana obnažené výztuže. Byla položena nová ŽB deska a přechodové oblasti včetně drenáží. Dále byla provedena nová izolace mostu a nový mostní svršek. Konstrukce vozovky a nezbytná úprava vozovky před a za mostem, správné odvodnění mostu jsou součástí úpravy.

Vše bylo provedeno dle projektové dokumentace s drobnými vícepracemi a méněpracemi, které jsou zaznamenány v dodatku č.. 1 ke smlouvě o dílo.

Původní stav:

Nový stav

Most ev. č. 441 -004 a 440-023 v obcí Potštát

Uzavření SOD:	Zhotovitel: VŘ  		COLAS CZ a.s.

Datum:			23.10.2017

Doba výstavby:		150 kalendářních dní

Cena díla:		160 451 319,60 Kč vč.DPH

Cena díla po dod.č.1 	158 821 495,78 Kč

Dodatek uzavřený dne:	27.7.2018

Realizace:	Předání staveniště:	1.3.2018

Předání stavby:		7.9.2018

Kolaudační souhlas:

Právní akt vydaný:  7.3.2018

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		154 225 936,54

Vlastní zdroje 10%:		15 442 593,66

Výše dotace EU 85%: 		131 092 046,06

Výše dotace SR 5%:		7 711 296,82

Dotace celkem 90%		138 803 342,88

NZV:				7 227 289,23