Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/446 Libina - průtah

Celý tah se nachází severně až severozápadně od krajského města Olomouc. Řešený úsek silnice začíná na začátku obce Libina a pokračuje severo západním  směrem.  Komunikace byla realizována pod objektem SO 101, SO 102, SO 103 a jedná se o intravilán obce, převážně v části Dolní Libina. Staničení úseku je od km 35,171 po km 38,457. Součástí stavební úpravy úseků byla obnova stávajícího chodníků, což bylo považováno za  vyvolanou investici, jelikož silnici nebylo možné upravit tak, aby nedošlo k dotčení. Byl obnoven stávající silniční obrubník. Součástí projektu byla  stavební úpravy propustků, které byly nedílnou součástí a slouží k převádění vody pod nebo podél komunikace a je zabezpečeno řádné odvodnění. Celková délka stavební úpravy komunikace 1,469 + 1,436 + 0,381 = 3,286 km.

Povrch vozovky v řešeném úseku byl ve špatném technickém stavu. Komunikace II/446 vykazovala značné poškození, jednalo  se především o tyto poruchy: ztráta makrotextury, výtluky v obrusné vrstvě a krytu, vysprávky, mozaikové trhliny, podélné, příčné, síťové trhliny. Dále pak vykazuje podélný pokles, plošnou deformaci vozovky, olamování krajů a zvýšenou nezpevněnou krajnici. Povrch vozovky byl klasifikován stupněm 5 – havarijní.

Komunikace je rozdělena na několik úseků (objektů) SO 101 (35,171 – 36,640), SO 102 (36,640 – 38,076), SO 103 (38,076 – 38,457). SO 103.2 obnova stávajícího chodníků – vyvolaná investice, SO 104,SO105, SO 106 objekty týkající se sjezdů, SO 107, SO 108, SO 109, SO 110 autobusoví zastávka, SO 111 dopravně inženýrské opatření. Základní šířkové uspořádání je S7,5/60 bez vodícího proužku, dvoupruhová, směrově nerozdělena.

V úseku 35,17 – 36,640 km SO 101 byla navržena úprava vozovky varianta A – která spočívala v odfrézování krytu vozovky, poté provedení recyklace za studena a položení nového dvouvrstvého krytu. Recyklací se zasáhlo do podkladní vrstvy v celé šířce komunikace. Příčný sklon je střechovitý 2,5%, v obloucích jednostranný. V rámci úpravy úseku byla přeskládaná zámková dlažba chodníku a znovu osazen obrubník – vyvolané investice.

Úsek 36,640 – 38,076 km SO 102 začíná plynulým napojením na úsek SO 101. příčný střechovitý sklon zůstává stejně jako u předchozího úseku, v obloucích přechází v jednostranný sklon. Technologie byla zvolena také stejná, odfrézování krytu, recyklace za studena a pokládka nového asfaltového krytu. V km 37,280 – 37,360 se navíc provedla sanace poklesů okrajů vozovky a v celém úseku pak obnova příkopy.

Poslední úsek je od km 38,076 - 38,457 SO 103, opět plynule navazuje na SO 102 a pokračuje severozápadním směrem se stejným  střechovitým sklonem, v obloucích jednostranným.  Technologie je zde zvolena dle diagnostiky varianta B – která zajistila kompletní výměnu konstrukčních vrstev. Odstranění krytu, výměnu podloží za únosný materiál. V km 38,340 – 38,425 byl obnoven chodník přeskládáním zámkové dlažby jako vyvolaná investice. Pod objektem SO 109 a SO 110 se skrývala úprava autobusového zálivu a zastávky, včetně točny.

Současně v rámci úpravy byla provedena rekonstrukce 11 propustků v úseku SO 101 a 4 propustky v úseku SO 102. Propustky byly  ve špatném technickém stavu, V rámci rekonstrukce byly provedeny výměny stávajících trub za nové ŽB trouby, byly vyměněny vtokové čela a další stavební úpravy.

Svisle dopravní značení bylo obnoveno případně doplněno.

V rámci projektu vznikly méněpráce.

Komunikace

Uzavření  SOD:

Zhotovitel: VŘ – Skanska a.s.

Datum:	9.4.2019

Doba výstavby: 	198 kalendářních dní

Cena díla:	50 804 067,23 s DPH

Dodatek č. 1

Datum : 8. 11. 2019

Cena díla: 49 060 396,53 s DPH

Realizace:	Předání staveniště: 29.4.2019

Předání stavby:	 13.11.2019

Kolaudační souhlas: 27.2.2020

Právní akt vydaný:  22.5.2018

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		52 802 725,02

Vlastní zdroje:			   5 280 272,51

Výše dotace EU: 		44 882 316,26

Výše dotace SR:		  2 640 136,25

NZV:				     181 500,00

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		49 245 181,46

Vlastní zdroje:			 4 924 518,146

Výše dotace EU: 		4 1858 404,241

Výše dotace SR:		  2 462 259,073

NZV:				   1 779 108,72