Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II437 Přáslavice - Lipník nad Bečvou (I. etapa)

Jedná se o stavební úpravu komunikace II/437 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou. Komunikace vede jak v extravilánu, tak v intravilánu obcí Přáslavice, Kocourovec, Daskabát.

Realizace projektu povede ke zkvalitnění funkčního využití řešeného dopravního prostoru, který bude sloužit stávajícímu účelu. V současnosti jsou řešené úseky poznamenány poruchami povrchu a stav komunikace je nevyhovující (zjištěné destrukce: výtluky, trhliny, rozpad povrchu, nefunkční nebo chybějící těsnění, příčné i podélné spáry, rozpad betonu, vzájemný horizontální posun betonových prahů, celková degradace nosných vrstev i neúnosné podloží). Betonové desky netěsní, vytváří schody, čímž způsobují hluk a omezují komfort a hlavně výrazně snižuje bezpečnost jízdy.

Hlavní aktivita projektu je rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T. Popis aktivity: V rámci této aktivity dojde ke stavebním úpravám úseku komunikace jedná se o úpravu komunikace II/437 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou. Komunikace vede jak v extravilánu, tak v intravilánu obcí Přáslavice, Kocourovec, Daskabát.  Terén posuzované lokality je poměrně členitý.

úsek číslo 1 – Jedná se o úsek komunikace II/437 ve staničení 0,015 00 km - 3,010 00 km,

úsek číslo 2 – Jedná se o úsek komunikace II/437 ve staničení 3,844 50 km – 4,412 33 km

úsek číslo 3 – Jedná se o úsek komunikace II/437 ve staničení 6,148 34 km – 8,138 75 km.

Cementobetonový kryt bude odstraněn a bude odvezen na mezideponii stavby, kde bude předrcen pro následné využití zpět do stavby. Dále bude odebrána část podkladní štěrkodrti.

Zbývající vrstva štěrkodrti bude urovnána a přehutněná. Na takto připravený podklad bude provedena pokládka předrceného CB krytu frakce 0/63 s doplněním jemné frakce SDK 0/4 a to v tloušťce 200mm. Položená vrstva bude recyklována za studena s použitím hydraulického pojiva. Dále budou položeny tři asfaltové vrstvy.

Fotodokumentace

Uzavření SOD:

Zhotovitel:

Datum:

Doba výstavby:

Cena díla:

Dodatek č.

Cena díla po dodatku:

Realizace:	Předání staveniště:

Předání stavby:

Kolaudační souhlas:

Právní akt vydaný:

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:

Vlastní zdroje:

Výše dotace EU:

Výše dotace SR:

NZV:

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje:

Vlastní zdroje:

Výše dotace EU:

Výše dotace SR:

NZV:

Celkem :