Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/448 Laškov – Kandia – hr. okr. Ol (Laškov – průtah)

Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/448 ve stávající trase. Silnice II/448 zajišťuje propojení města Konice s městem Olomouc. V úseku od km 6,864 do km 7,040 je silnice II/448 vedena intravilánem obce Laškov, místní části Kandia, od km 7,040 do km 7,340 je vedena extravilánem mezi obci Laškov a místní části Laškov – Kandia, od km 7,340 do km 8,410 je silnice vedena intravilánem obce Laškov a od km 8,410 do KÚ je vedena v extravilánu.

Realizace projektu povede ke zkvalitnění funkčního využití řešeného dopravního prostoru, který bude sloužit stávajícímu účelu. Dle diagnostiky vozovky se z poruch povrchu vozovky vyskytují zejména nepravidelné trhliny, rozvětvené trhliny příčné i podélné, ztráta asfaltového tmelu až hloubková koroze a olamování okrajů vozovky. Lokálně se vyskytují síťové trhliny, mozaikové trhliny, plošné deformace, místní poklesy, vysprávky, rozvětvené trhliny příčné i podélné a další poruchy. V km 8,640-8,800 je v okolí mostu 448-003 novější povrch se ztrátou asfaltového tmelu.

Hlavní aktivita projektu je rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T.

Předmětem tohoto projektu jsou intravilánové části silnice objekty SO 101 a SO 103. Stavební úprava začíná SO 101 v km 6,844 silnice II/448 a končí v km 7,037. SO 103 začíná v km 7,355 a končí v km 8,400.

Stavební objekt SO 101 řeší stavební úpravu vozovky silnice II/448 v intravilánu obce Laškov, místní část Kandia včetně obnovení nezpevněné krajnice a odvodnění. V rámci stavebního objektu bude provedena úprava povrchu vozovky ve stávajících směrových a šířkových parametrech. Součástí objektu SO 101 je úprava napojení silnice III/36635, obnovení nezpevněné krajnice v šířce základní šířce 0,50 m (ve stísněných podmínkách min. 0,35 m).

Stavební objekt SO 103 řeší stavební úpravu vozovky silnice II/448 v intravilánu obce Laškov včetně obnovení nezpevněné krajnice a odvodnění.

V rámci SO bude provedena úprava povrchu vozovky ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech. Součástí objektu je obnovení nezpevněné krajnice v šířce 0,5 m (ve stísněných podmínkách 0,30 m), rekonstrukce odvodnění komunikace, které spočívá ve vyčištění dna stávajících příkopů a ve výměně stávajících příkopových tvárnic v centru obce za nové. Současně budou vyměněny stávající vtokové objekty na dešťové kanalizaci odvádějící dešťové vody z přilehlých ploch.

Fotodokumentace

Uzavření SOD:

Zhotovitel:

Datum:

Doba výstavby:

Cena díla:

Dodatek č.

Cena díla po dodatku:

Realizace:	Předání staveniště:

Předání stavby:

Kolaudační souhlas:

Právní akt vydaný:

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:

Vlastní zdroje:

Výše dotace EU:

Výše dotace SR:

NZV:

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje:

Vlastní zdroje:

Výše dotace EU:

Výše dotace SR:

NZV:

Celkem :