Projekt je spolufinancován Evropskou unií

II/444 Medlov  - Uničov  CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015780

Projekt řešil stavební úpravy silnice II/444.  Řešený úsek silnice začínal  na východním okraji obce Medlov a pokračoval  jihovýchodním  směrem k městu Uničov. Jednalo se o stavební úpravu stávající silnice a mostu ev. č. 444-014. Došlo ke zlepšení stavu vozovky, která je v nevyhovujícím až havarijním stavu. V km 1,836 98 - 2,021 16 byla stavební úprava silnice v délce 184,18 m  vynechána, jelikož koliduje s plánovanou stavbou obchvatu města Uničova. Název navazující stavby je "PŘELOŽKA SIL. II/449, II/444 V UNIČOVĚ V DÉLCE 1500 m". Celková délka řešeného úseku silnice II/444 je 2,39782 km.

V řešeném úseku silnice na základě výsledků diagnostiky vozovky, povrch vozovky vykazoval poruchy jako jsou mozaikové, podélné, příčné a nepravidelné rozvětvené trhliny, vysprávky tvořící nepravidelné hrboly, výtluky, lokálně i síťové trhliny, místní pokles, vyjetá kolej až deformaci, olamování okrajů vozovky, ztráta makrotextury v jízdních stopách. Zjištěná únosnost byla poměrně rozkolísaná se střídáním míst s výbornou a nevyhovující až havarijní únosností. V průměru byla únosnost dobrá s průměrnou zbytkovou životností 20 let a průměrným požadovaným zesílením 15 mm. Návrhová tloušťka zesílení byla  51 mm. V konstrukčních poruchách podél okrajů byly zjištěny místy snížené moduly pružnosti nestmelené podkladní vrstvy.

Silnice II/444 zajišťuje v celé trase dopravní dostupnost mezi regionálními centry Mohelnice, Uničov a Šternberk. Na své trase prochází extravilánem a intravilánem přilehlých měst a obcí, v nichž zastává funkci průtahu silnice II. třídy. Doprava, která se zde na silnici II/444 vyskytuje, je jednak místní mezi přilehlými obcemi a jednak tranzitní.

Trasa i niveleta komunikace je co nejvíce přizpůsobena stávajícímu stavu. Základní příčný sklon je střechovitý, ve směrových obloucích plynule přechází v jednostranný.  V podélném směru jsou vyrovnány poklesy a nerovnosti tak, že je zachován plynulý průběh nivelety vozovky. Ve směrových obloucích je dodrženo rozšíření silnice.

Návrhová kategorie komunikace je S 7,5/70. Základní šířka silnice v daném úseku je 6,5 m. Byla navržena  stavební úprava vozovky, která spočívala ve frézování vozovky do hloubky 50 - 80 mm a provedení recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 tloušťky 160 mm. Poté byl proveden nový dvouvrstvý kryt. Lokálně se sanovaly okraje jízdního pruhu výměnou konstrukčních vrstev vozovky včetně podloží (km 0,360 - 0,500 vlevo).

Silnice byla v celé své délce lemována oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m z asf. recyklátu tloušťky 150 mm. Podél silnice byly obnoveny vsakovací příkopy lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 0,4 m. V km 2,120 - 2,211 je v délce 91,5 m obnoven rigol, který je zpevněn pomocí bet. žlabovky šířky 0,6 m.

V km  2,341 79 se nachází most ev.č. 444-014. V prostoru mostu byla vynechána recyklace za studena a byla provedena pouze obnova krytu na mostě.

V průběhu realizace nenastaly vícepráce ani méněpráce. Na průběh stavy dohlížel autorský dozor a technický dozor investora.

Komunikace

Uzavření SOD:

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.

Datum:	22.4.2021

Doba výstavby:	105 kl.dní

Cena díla: 19 648 194,65 s DPH  23 774 315,53 s DPH

Realizace:	Předání staveniště:	17.5.2021

Předání stavby:		29.8.2021

Kolaudační souhlas:	nerelevantní (bylo pouze ohlášení stavby)

Právní akt vydaný:  2. 3. 2021

Financování dle právního aktu:	 Způsobilé výdaje:		24 651 097,46

Vlastní zdroje:			  2 465 109,75

Výše dotace EU: 		 20 953 432,84

Výše dotace SR:			  1 232 554,87

NZV:				   1 750 773,97

Financování skutečnost:	Způsobilé výdaje:		23 307 716,21

Vlastní zdroje:			   2 330 771,62

Výše dotace EU: 		 19 811 558,78

Výše dotace SR:			    1 165 385,81

NZV:				    1 467 903,04